## Slide 1: Système de triage de pièces par couleurs
Réalisé par Louis PAUL 6EQMA

## Slide 2: Pourquoi ce projet ?
Le projet part d’un constat que l’atelier de l’école dispose de beaucoup de matériaux, qui en principe, devraient pouvoir être trié dans différentes boites spécifiques (vis, écrou, boulons, boutons poussoirs, etc...).
Après leurs utilisations par les élèves, le tri de départ se trouve fortement altéré et par manque de temps, la situation s’empire de plus en plus à chaque utilisation de l’atelier.
Il serait donc utile de pouvoir automatiser le rangement et le tri, ce qui pour moi est une opportunité de présenter un projet utile au bon fonctionnement de l’atelier.

## Slide 3: Limites du projet
Le système de triage proposé se limitera dans le cadre académique de ce projet de fin d’étude, au triage de pièces colorées de taille identique.
Pour l’exercice, j’ai opté sur une brique de construction de type « PLUS-PLUS » vendue dans les magasins de jouets de la région. Celle-ci sont en plastique de différentes couleurs standardisées volontairement anguleuse afin de me permettre d’étudier un système de tri ou je me devrai d’étudier que les pièces ne se bloquent lors des transferts d’un poste à un autre.

## Slide 4: Schéma de principe de départ
Séparateur de pièces
Convoyeur
Système de positionnement du convoyeur
Cellules de stockages
Trémie
Tapis roulant
Chambre d’analyse de couleurs
API

## Slide 5: Rôles des Organes (1/3):
La trémie :
Elle sert à réceptionner l’ensemble des pièces à trier.
Le séparateur :
Il sert à ordonner les pièces et les séparer pour garantir l’identification.
Le tapis roulant :
Il sert à réceptionner les pièces après l’étapes de la séparation et les acheminer jusque la chambre d’analyse.

## Slide 6: Rôles des Organes (2/3):
La chambre d’analyse:
Elle sert à identifier la couleur de la pièce et l’envoyer à l’API.
Le système de positionnement du convoyeur:
Il sert à diriger le convoyeur vers le système de stockage.
Le système de stockage:
Il sert à réceptionner les pièces après l’identification de la couleur dans le bon récipient.

## Slide 7: Rôles des Organes (3/3):
L’ API:
Il veille au bon fonctionnement de l’ensemble de la chaine de tri mais aussi, il envoi au système de séparation les instructions pour le repositionnement des pièces, il sert aussi à réceptionner les valeurs émises par la chambre d’analyses et les compare à sa programmation, et du résultat obtenu il renvoi la donnée au convoyeur pour qu’il puisse s’orienter vers le stockage qui y correspond.

## Slide 8: Utilisation d’un écran LCD pour Arduino
Ajout de la librairie « LiquidCrystal_I2C.h » dans l’IDE Arduino pour le pilotage du module
Ajout de la connectique pour la gestion du module sur la breadboard en 4 connecteurs, GND et VCC pour l’alimentation du Module et SDA et SCL pour le pilotage de l’affichage sur le BUS en I2C